## Slide 1
Уверенный хват
1
Проверка команд при распознавании
хватов по поверхностной ЭМГ
Пять хватов и покой. Первый опыт на реальных данных NinaPro.
SK Challenge 2026 · студенческий кейс СТЕПЛАЙФ
25 сентября 2026
Notes: Концепция и первый программный эксперимент. Аппаратная кисть не подключалась. Источник задания: https://kids.sk.ru/skkidschallenge

## Slide 2
Сигнал и выбранные хваты
2
8 каналов предплечья · 2 кГц
NinaPro DB2, участник S1
Манжета считывает активность
сохранившихся мышц. Размещение
для пользователя протеза потребуется
подбирать отдельно.
30 фрагментов: 5 хватов × 6 повторов.
До и после движения добавлено
до 0,5 секунды соседнего покоя.
Хват | Метка DB2
Цилиндрический | 19
Точный | 32
Боковой | 34
Крюк | 20
Сферический | 27
Покой | 0
Notes: Данные: https://ninapro.hevs.ch/instructions/DB2.html . Соответствие хватов: https://ninapro.hevs.ch/figures/SData_Movements.png . Использованы первые восемь каналов из двенадцати. Один участник без ампутации; результаты нельзя переносить на пациентов.

## Slide 3
Обработка и проверка команды
3
Электроды
→
Усилитель
и АЦП
→
Причинный
фильтр
→
Окно
50 мс
→
Признаки
40 значений
Начало
движения
←
Контроллер
привода
←
Связь
←
Проверка
команды
←
LDA / SVM
↓
Порог уверенности + несколько совпадающих решений.
При плохом сигнале или отказе — запрет движения.
Реализован программный участок от цифрового сигнала до команды.
Съём, связь и привод пока остаются частью аппаратного проекта.
Notes: Блок-схема создана как редактируемые объекты. Фильтр 20–450 Гц и notch 50 Гц, шаг 10 мс. RMS + MAV, WL, ZC, SSC по восьми каналам. Проверка качества сигнала: постоянный канал и чрезмерный разброс. Привод обязан явно обрабатывать inhibit; молчание не равно остановке.

## Slide 4
Как проведён эксперимент
4
Повторения 1, 3, 4 — обучение
Повторение 2 — настройка порога
Повторения 5, 6 — итоговый тест
Модель | Точность окон | Macro-F1
LDA | 48,7% | 0,432
SVM | 55,4% | 0,500
Один человек, 10 тестовых движений, 4574 окна.
Пересекающиеся окна одного повтора остаются в одной части выборки.
Notes: Источник: results/db2_s1/metrics.json. Данные: S1_E2_A1.mat. Калибровка sigmoid внутри обучающих повторений с GroupKFold(3). Нормировка обучается внутри каждого фолда. Тестовые переходы сохранены. Это не независимые пациенты или разные дни.

## Slide 5
Проверка команд: результат SVM
5
Режим | Ошибочные переключения | Отказы | Ошибки среди выданных команд
Без проверки | 535 | 0,0% | 44,6%
Только порог | 118 | 47,1% | 34,0%
Подтверждение | 201 | 19,1% | 39,7%
Оба условия | 43 | 66,1% | 24,4%
535 → 43 ошибочных переключения, но 66,1% решений отклонены.
В двух из десяти движений правильная команда не появилась.
Notes: Источник: results/db2_s1/metrics.json и CSV. Порог SVM 0,5; три подтверждения. Параметры выбраны по валидации. Отказ не считается сменой хвата. Ошибочное переключение — изменение принятого класса на класс, не совпадающий с текущей меткой. Это программные события, а не число движений реального привода.

## Slide 6
Требование 100 мс пока не достигнуто
6
Время первой правильной команды | Без проверки | С проверкой
Медиана | 175 мс | 225 мс
95-й процентиль | 671 мс | 846 мс
Правильный ответ за 100 мс | 4 из 10 | 3 из 10
Без правильной команды | 0 из 10 | 2 из 10
Вычислительная итерация SVM: около 3,0 мс (95-й процентиль).
Основная задержка здесь — ожидание правильного решения.
Время отсчитано от метки записи. Связь и привод не измерялись.
Медиана и процентиль приведены только для успешных движений.
Notes: Источник: results/db2_s1/metrics.json. Измерения Python на macOS arm64, не STM32. Пропуски представлены отдельно. Длина окна 50 мс и шаг 10 мс сами по себе не доказывают задержку 100 мс. Исследование компромисса окна и задержки: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4241762/

## Slide 7
Что проверять дальше
7
Сначала — новые записи и другие
длины окон. Выбор параметров
с ограничением числа отказов.
Затем — персональная калибровка
и тест на другом визите.
После этого — перенос на плату
и измерение с настоящим приводом.
Аппаратный стенд | План, руб.
Съём и электроды | 47 000
Плата и интерфейсы | 10 000
Приводы и механика | 65 000
Питание и сборка | 20 000
Итерации и расходники | 18 000
Итого | 160 000
3–6 месяцев на аппаратную версию. Сумма — плановый бюджет,
без зарплаты и клинического исследования; цены требуют проверки.
Notes: Бюджет является собственной проектной оценкой, не котировками поставщиков. ADS1298: https://www.ti.com/product/ADS1298 . STM32H743: https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32h743-753.html . Отказ от ненадёжных решений уже исследуется: https://arxiv.org/abs/2409.14169 . Новизна мирового уровня не заявляется.